| Ausschreibungstext ROKA CO2MPACT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausschreibungstext | Preis / Element |
| Beck + Heun ROKA-CO2MPACT-Komplettelement aus Polystyrol-Hartschaum (EPS 250, schwer entflammbar B1, λ = 0,035) für Putzmauerwerk und WDVS bestehend aus: Rollladenkasten RG (raumseitig geschlossen) Motorantrieb Rollladenpanzer nach Wahl Gedämmten Laibungselemementen mit zweiteiligem Aluminium-Führungsschienenensystem, Putzanschlussleiste und Abrollprofil Gedämmtem Fensterbankanschlusselement bzw. Estrichanschlusselement bei Türelementen Oberfläche mit Grundbeschichtung für bessere Putzhaftung. Es können alle handelsüblichen Fenstersysteme integriert werden. Wärmeschutz: Umlaufend optimierte Wärmebrückendetails nach EnEV 2009 und DIN 4108, Beiblatt 2:2006-0003;Temperaturfaktor fRSI ≥ 0,70; Usb ≤ 0,85 W/(m²K) |  |
| Kastentyp: □ ROKA-CO2MPACT-MW 30 □ ROKA-CO2MPACT-MW 36,5 □ ROKA-CO2MPACT-MW ________mm Mauerwerksaufbau: □ Monolithisch _____mm □ WDVS _____mm Hintermauerwerk, ____mm Dämmung |  |
| Elementgrößen: Geben Sie das gewünschte ROKA-CO2MPACT-Fertigmaß an. Alternativ ist die Angabe des gewünschten Fenstermaßes möglich – wir errechnen die entsprechende Elementgröße für Sie. Der Preis wird nach den Elementaußenmaßen berechnet. □ Elementgröße ROKA- CO2MPACT: Elementbreite _____mm Elementhöhe _____mm □ Fenstergröße: Fensterbreite _____mm Fensterhöhe _____mm |  |
| □ Fensterbankanschluss □ Estrichanschluss: Höhe _____mm |  |
| Antrieb: □ Standardmotor, elektronisch □ Komfortmotor, elektronisch □ Funkmotor □ Sondermotor Typ/Hersteller__________ |  |
| Rollladenpanzer: PVC: □ 8/37 □ 11,5/45 □ 14/52 Aluminium: □ 8,3/37 □ 8,5/45 □13,8/52 □ Sonderprofil Typ/Hersteller______ Rollladenpanzerfarbe: _____ Endstabfarbe: _____ |  |
| Führungsschienensystem Aluminium zweiteilig: Führungsschienenfarbe: _____ |  |
| Beck + Heun GmbH · Steinstraße 4 · 35794 Mengerskirchen Tel.: 06476/9132-0 · Fax: 06476/9132-30 · Email: info@beck-heun.de |
| Technische Änderungen vorbehalten Stand 12/2011 |