LV-Pos.2

- 1 pezzo

Torre per aria di smaltimento

Le torri della serie SL-SFERA sono prodotti da costruzione realizzati in conformità con le regole tecniche secondo il Nr. progress. 4.5.4 del Catalogo degli standard per i prodotti da costruzione A Parte 1, con consegna e utilizzo della Procedura di dichiarazione ZA e Dichiarazione di prestazioni in base alla norma 
DIN EN-1090-1 del produttore. In caso di presentazione dell'offerta si deve esibire il certificato del controllo della produzione effettuato dal fabbricante. I documenti di prova devono essere rilasciati a nome del produttore.

Torre per aria di smaltimento in versione rotonda, composta da una flangia di fissaggio, una parte inferiore di tubo portante staticamente, lamelle rialzate e tettuccio della torre, saldati assieme o, a richiesta, avvitati.

Estremità terminale della torre modello D3:

Scarico dell'aria verticale, cilindrico, con anello di testa saldato, golfari svitabili e griglia di protezione contro gli uccelli avvitata, in acciaio V2A, MW19x19mm.

Estremità terminale della torre modello D2:

Scarico dell'aria verticale tramite ugello di accelerazione visibile, con anello di testa saldato, golfari svitabili e griglia di protezione contro gli uccelli avvitata, in acciaio V2A, MW19x19mm.

Estremità terminale della torre modello D1:

Scarico dell'aria verticale tramite ugello di accelerazione a sede interna, non visibile. Anello di testa con golfari svitabili e griglia di protezione contro gli uccelli avvitata, in acciaio V2A, MW19x19mm.

Estremità terminale della torre modello K-90:

Scarico dell'aria orizzontale realizzato in forma di tubo ad arco a 90° (gomito) senza segmento centrale, con o senza lamelle per la protezione contro le intemperie, di forma diritta o tagliata obliquamente (0-45°) con griglia per la protezione contro gli uccelli incorporata, smontabile, MW 19x19mm, in mater. V2A. Cordoni 
di saldatura con levigatura di copertura.

Estremità terminale della torre modello K-S-90:

Scarico dell'aria orizzontale realizzato in forma di tubo ad arco segmentato R=D, a 90°, con o senza lamelle per la protezione contro le intemperie, di forma diritta o tagliata obliquamente (0-45°) con griglia per la protezione contro gli uccelli incorporata, smontabile, MW 19x19mm, in mater. V2A. Cordoni di saldatura con levigatura di copertura

Calotta a lamelle composta da un tubo angolato a V come telaio portante, con applicate singole lamelle per la protezione contro le intemperie, in versione a segmenti stampati.

Modello di lamelle L/45° con una distanza verticale di 60 - 100 mm.  Lamelle sporgenti rispetto al tubo della torre, che corrono lungo tutto il suo perimetro, a 360°, cieche e senza funzione.

Modello di lamelle LB/45° con una distanza verticale di 60 - 100 mm.  Lamelle a filo rispetto al tubo della torre che corrono lungo tutto il suo perimetro, a 360°, cieche e senza funzione.

Modello di lamelle LB/45°/B con una distanza verticale di 80 - 180 mm, con schermo verticale 30-80mm.  Lamelle a filo rispetto al tubo della torre che corrono lungo tutto il suo perimetro, a 360°, cieche e senza funzione.

STRUTTURA DELLA TORRE:

Tubo verticale modello Z1:

Tubo rivestito monopezzo senza giunzioni secondo la norma DIN-EN 1506 composto di segmenti 
con cordoni di saldatura a macchina orizzontali e verticali. Cordoni di saldatura visibili sul tubo della torre,
 o spazzolati e adeguati al profilo di levigatura.

Tubo verticale modello Z2:

Tubo rivestito composto da segmenti di guscio di tubo da 2 a 6 pezzi a seconda del diametro.

Con piegatura interna avvitata (giunzione verticale). La lunghezza massima dei segmenti è pari a 3000mm. Maggiori altezze strutturali sono avvitate con una flangia interna. Sul tubo della torre non sono visibili cordoni di saldatura.

Drenaggio:

Calotta di deviazione:

Con calotta di deviazione a sede interna e bocchettoni di scarico per la deviazione all'esterno delle acque piovane.

Aquahemmer (Dispositivo di ostacolamento acqua) - Tipo: SL-AQ-VA

Dispositivo Aquahemmer SL, incorporato nel tubo della torre, non visibile dall'esterno: Dispositivo di blocco pioggia e condensa aerodinamico, per aria immessa ed emessa, con separatore a cascata in 4 parti, integrato nel tubo della torre, con scarico della condensa all'esterno.

Anello di condensazione:

Cono incorporato nel tubo della torre, non visibile dall'esterno, per la deviazione di acqua di sentina e condensa con bocchettone di scarico verso l'esterno. Altezza della torre min. 5xD sopra al cono per la pioggia.

Fissaggio della torre modello TB1:

Flangia di fissaggio in acciaio verniciato, a tenuta d'aria saldata al tubo verticale della torre. Piastre di giunzione, anelli di irrigidimento e fori di fissaggio secondo i requisiti statici. Il fissaggio avviene tramite ancoraggio chimico HVZ, che è consentito, su fondamenta in calcestruzzo o copertura in calcestruzzo.

Allacciamento dell'aria verticale dal basso.

Fissaggio della torre modello TB2:

Flangia di fissaggio a tenuta d'aria saldata al tubo verticale della torre, conforme alla norma DIN-EN 12220, il fissaggio avviene tramite avvitamento su telaio di ancoraggio precedentemente incorporato nelle fondamenta in calcestruzzo o nella copertura in calcestruzzo.

Allacciamento dell'aria verticale dal basso.

Morsetto di protezione contro i fulmini

Nell'area della base, saldata con il tubo della torre, linguetta per l'allacciamento lato committente del dispositivo di protezione antifulmine (M8)

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V2A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4301 (AISI 304)

Superficie a finitura Duplo, rettificata K240

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V2A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4301 (AISI 304)

Superficie: pallinata con perle di vetro

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V4A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Superficie a finitura Duplo, rettificata K240

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V4A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Superficie: Pallinata con perle di vetro

Tipo di materiale:

Lamiera laminata a caldo S235, zincata con metodo Sendzimir (affinata per immersione)

Superficie: verniciata secondo DIN EN ISO 12944-5 / A7.10 - adatta a atmosfere industriali

Struttura del rivestimento: Primer a base di resina epossidica 60µ  / Finitura poliuretanica (PUR) 60 µ /  Tonalità RAL in base alle richieste del cliente

Verniciatura con effetti particolari possibile dietro pagamento di sovrapprezzo!

DIMENSIONI:

Diametro esterno OD        	:  mm

Altezza totale L                 	:  mm

Quantità di aria V                  	:  m³/h

Parte inferiore I1                 	:  mm

Parte a lamelle I2              	:  mm

Numero di lamelle          	:  Pezzo

Peso                     		:  kg

OD Flangia di fissaggio       	:  mm

Velocità dell'aria nel tubo	:  m/s

Perdita di pressione              ca.	: max. Pa

Livello di pressione acustica a 3 m di distanza	: max. db (A)

Spessore minimo del materiale         		: mm

Accessori separati:

- Statica verificabile secondo DIN EN 1993-3-2

e DIN EN 1998-6

- Golfari + viti di chiusura

- Viti di collegamento

- Collare antipioggia

- Mensola a parete modello: SL-WK-

- Flangia di bloccaggio

(secondo necessità)

- 1 Grt. bullone con ancoraggio chimico HVZ

con calotte di copertura in PVC

- Telaio di ancoraggio modello: SL-ANK-

- Spray protettivo per acciaio inox

- Istruzioni per l'uso

Modello: SL-SFERA-D3-V2AL45/Cieca-AQ-Z1

Prodotto:

Südluft Systemtechnik GmbH & CO. KG

Robert-Bosch-Straße 6

94447 Plattling

Telefono: 09931/9179-0

Fax: 	    09931/9179-74

E-Mail: info@suedluft.de

Consegna

Telaio di ancoraggio: Modello SL-ANK-VA

Materiale acciaio 1.4301 (AISI 304)

Composto da flangia di fissaggio conforme a  DIN-EN 12220, viti interamente filettate senza testa per il fissaggio della torre. Con viti di protezione, Marcatura assi e mensole distanziatrici per la guida posteriore dell'armatura lato committente, tubo a bicchiere come cassaforma a perdere (nessun ulteriore lavoro 
di casseratura necessario).

Telaio di ancoraggio modello: SL-ANK-FV

Materiale S 235 JRH zincato a caldo

Composto da flangia di fissaggio conforme a DIN-EN 12220, viti interamente filettate senza testa per 
il fissaggio della torre. Con viti di protezione, Marcatura assi e mensole distanziatrici per la guida posteriore dell'armatura lato committente, tubo a bicchiere come cassaforma a perdere (nessun ulteriore lavoro di casseratura necessario).

Collare antipioggia modello: SL-RK-

Stesso materiale della torre.

Versione a 2 componenti, composta da anello di bloccaggio, lamella RK e linguette avvitabili per il serraggio sul tubo della torre mediante avvitamento su traversino. Regolabile in altezza.

Porta d'ispezione:

Stesso materiale della torre.

Applicata come pezzo concavo con piega ribaltata all'interno, guarnizione e chiusure a rotazione.

Dim.:

Allacciamento laterale:

Stesso materiale della torre.

Bocchettone di allacciamento saldato lateralmente in versione rotonda o a spigoli, liscio o in opzione con flangia di allacciamento, a seconda delle indicazioni. Rinforzo dell'apertura della canna in base ai requisiti statici. Lunghezza max. 500 mm

Fondo per condensa:

Materiale acciaio al cromo nichel CNS 1.4301 (AISI 304)

Fondo inclinato di 5°, saldato al di sotto di un attacco laterale - esternamente nessun cordone di saldatura visibile - con bocchettone di scarico la cui dimensione dipende dal diametro della torre.

Cono per la pioggia:

Materiale acciaio al cromo nichel CNS 1.4301 (AISI 304)

Cono interno, concepito come canaletto per pioggia e condensa, saldato internamente - esternamente nessun cordone di saldatura visibile - con bocchettone di scarico la cui dimensione dipende dal diametro della torre.

Mensola a parete modello: SL-WK-SCH

Realizzazione in forma di costruzione a 2 componenti composta da fascetta di serraggio con telaio a tubolari quadrati e profilo a parete. Distanza dalla parete fino a max. 500mm - distanze dalla parete maggiori fornibili come costruzione speciale.

Mensola di scorrimento modello: SL-GK

Esecuzione in forma di flangia parzialmente segmentata che viene saldata al tubo della torre,

con ancoraggio a parete e perno di scorrimento 1.4301 per supporto in caso di dilatazione longitudinale di torri elevate. (Dilatazione max. 25mm)

Mensola di supporto modello: SL-TRG-

Realizzazione in forma di telaio a tubolari quadrati con controventatura diagonale e profilo a parete per il fissaggio sulla facciata dell'edificio. Per il fissaggio della torre a scelta con un tubercolo di supporto saldato al tubo della torre o con piastra di fissaggio adatta alla flangia di fissaggio.

Flangia di bloccaggio modello: Versione SL-Klf-

in forma di anello piatto composto da più parti con foratura e perno di fissaggio per il bloccaggio della pellicola di tenuta lato committente 3-5mm

# Text boxes

Membro di:

Membro promotore di: