LV-Pos. 1

- 1 pezzo

Torre dell'aria esterna in versione a spigoli

Le torri della serie SL-SFERA sono prodotti da costruzione realizzati in conformità con le regole tecniche secondo il Nr. progress. 4.5.4 del Catalogo degli standard per i prodotti da costruzione A Parte 1, 
con consegna e utilizzo della Procedura di dichiarazione ZA e Dichiarazione di prestazioni in base alla norma 
DIN EN-1090-1 del produttore. In caso di presentazione dell'offerta si deve esibire il certificato del controllo della produzione effettuato dal fabbricante. I documenti di prova devono essere rilasciati a nome 
del produttore.

Torre dell'aria esterna in versione a spigoli, composta da una piastra di fissaggio, canale della superficie laterale portante staticamente, lamelle rialzate e tettuccio della torre, saldati assieme o, a richiesta, avvitati.

STRUTTURA DELLA TORRE DELL'ARIA ESTERNA:

Modello di tettuccio della torre: T2 diritto con rialzo verticale a canale, golfari svitabili e viti di chiusura.

Calotta a lamelle composta da un tubo angolato a V come telaio portante con saldate singole

lamelle per la protezione contro le intemperie, la sezione trasversale ammonta almeno all'80%. Lato interno delle lamelle con griglia di protezione contro gli uccelli 19 x 19 x 2 applicata, il numero di lamelle 
o l'altezza della parte a lamelle viene determinata in base alla quantità di aria. Modello di lamelle LB/45 con una distanza verticale di 80 mm. Lamelle a filo rispetto al tubo della torre attive su 3 lati,

All'interno della testa a lamelle è montato un cuneo di conduzione dell'aria, che garantisce un'alimentazione dell'aria uniforme sull'intero spettro delle lamelle

Canale della superficie laterale secondo la norma DIN-EN 1506, composto da segmenti fissati con viti,
con piegatura interna avvitata (giunzione verticale). La lunghezza massima dei segmenti è pari a 3000 mm. Maggiori altezze strutturali sono avvitate con una flangia interna. Sul tubo della torre non sono visibili cordoni di saldatura.

Fissaggio della torre modello TB1:

Piastra di fissaggio in V2a 1.4301 saldata al tubo verticale della torre. Piastre di giunzione, anelli 
di irrigidimento e fori di fissaggio secondo i requisiti statici. Il fissaggio avviene tramite ancoraggio chimico HVZ, che è consentito, su fondamenta in calcestruzzo o copertura in calcestruzzo.

Allacciamento dell'aria verticale dal basso.

Allacciamento laterale:

Stesso materiale della torre.

Bocchettone di allacciamento saldato lateralmente in versione rotonda o a spigoli, liscio o in opzione
con flangia di allacciamento, a seconda delle indicazioni. Rinforzo dell'apertura della canna in base 
ai requisiti statici.

Morsetto di protezione contro i fulmini

Nell'area della base, saldata con il tubo della torre, linguetta per l'allacciamento lato committente 
del dispositivo di protezione antifulmine (M8)

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V2A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4301 (AISI 304)

Superficie a finitura Duplo, rettificata K240

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V2A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4301 (AISI 304)

Superficie: pallinata con perle di vetro

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V4A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Superficie a finitura Duplo, rettificata K240

Tipo di materiale:

CNS (Camera a Nebbia Salina), Materiale V4A (acciaio inossidabile austenitico) - Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Superficie: Pallinata con perle di vetro

Tipo di materiale:

Lamiera laminata a caldo S235, zincata con metodo Sendzimir (affinata per immersione)

Superficie: verniciata secondo DIN EN ISO 12944-5 / A7.10 - adatta a atmosfere industriali

Struttura del rivestimento: Primer a base di resina epossidica 60µ  / Finitura poliuretanica (PUR) 60 µ /  Tonalità RAL in base alle richieste del cliente

DIMENSIONI:

Dimensioni      	    			: 800x800 mm

Altezza totale                 			: 4220 mm

Quantità di aria V                 		: 13500 m³/h

Parte inferiore I1                 		: 3000 mm

Parte a lamelle I2              		: 1120 mm

Numero di lamelle          		: 14 pezzi

Piastra di fissaggio  	       		: 1100x1100 mm (V2A  o. in acciaio verniciato)

Velocità dell'aria nel canale		: 7,5 m/s

Velocità dell'aria attraverso le lamelle   	: 2,3 m/s

Spessore minimo del materiale    	: 2,0 mm

Perdita di pressione             		: < 60 Pa

Livello di pressione acustica a 3 m di distanza: 44 dB (A)

Peso: 					: 310 kg

Accessori separati:

- Statica verificabile secondo DIN EN 1993-3-2

DIN EN 1998-6

- Golfari + viti di chiusura

- Viti di collegamento per telaio di ancoraggio

- Collare antipioggia modello: SL-RK-

Stesso materiale della torre.

Realizzazione a 2 componenti composta da

anello di bloccaggio, lamella RK e linguette avvitabili

per il serraggio sul tubo della torre mediante avvitamento su traversino.

Regolabile in altezza.

- Mensola a parete modello: SL-WK-SCH-

Realizzazione in forma di costruzione a 2 componenti

composta da fascetta di serraggio con telaio a tubolari quadrati

e profilo a parete. Distanza dalla parete fino a max. 500mm –

distanze dalla parete maggiori fornibili come costruzione speciale.

- Flangia di bloccaggio modello: Versione SL-Klf-

Realizzazione in forma di anello piatto composto da più parti

con foratura e perno di fissaggio

per il bloccaggio della pellicola di tenuta lato committente 3-5mm

- 1 Grt. bullone con ancoraggio chimico HVZ

con calotte di copertura in PVC

- Telaio di ancoraggio: Modello SL-ANK-VA

Materiale acciaio 1.4301 (AISI 304)

Composto da flangia di fissaggio

conforme a DIN-EN 12220, viti interamente filettate senza testa

per il fissaggio della torre. Con viti di protezione,

marcatura assi e mensole distanziatrici per

la guida posteriore dell'armatura lato committente,

tubo a bicchiere come cassaforma a perdere

(nessun ulteriore lavoro di casseratura necessario).

- Telaio di ancoraggio modello: SL-ANK-FV

Materiale S 235 JRH zincato a caldo

Composto da flangia di fissaggio

conforme a DIN-EN 12220, viti interamente filettate senza testa per

il fissaggio della torre. Con viti di protezione,

marcatura assi e mensole distanziatrici per

la guida posteriore dell'armatura lato committente,

tubo a bicchiere come cassaforma a perdere

(nessun ulteriore lavoro di casseratura necessario).

Modello: SL-SFERA-T2-V2A-L45/a 4 lati-Z1

Prodotto:

Südluft Systemtechnik GmbH & CO. KG

Robert-Bosch-Straße 6

94447 Plattling

Telefono: 09931/9179-0

Fax: 	    09931/9179-74

E-Mail: info@suedluft.de

Consegna

Porta d'ispezione:

Stesso materiale della torre.

Applicata come pezzo concavo con piega ribaltata all'interno, guarnizione e chiusure a rotazione.

Dim.:

Fondo per condensa:

Materiale acciaio al cromo nichel CNS 1.4301 (AISI 304)

Fondo inclinato di 5°, saldato al di sotto di un attacco laterale - esternamente nessun cordone di saldatura visibile - con bocchettone di scarico la cui dimensione dipende dal diametro della torre.

Cono per la pioggia:

Materiale acciaio al cromo nichel CNS 1.4301 (AISI 304)

Cono interno, concepito come canaletto per pioggia e condensa, saldato internamente - esternamente nessun cordone di saldatura visibile - con bocchettone di scarico la cui dimensione dipende dal diametro della torre.

Mensola di scorrimento modello: SL-GK

Esecuzione in forma di flangia parzialmente segmentata che viene saldata al tubo della torre,

con ancoraggio a parete e perno di scorrimento 1.4301 per supporto in caso di dilatazione longitudinale 
di torri elevate. (Dilatazione max. 25mm)

Mensola di supporto modello: SL-TRG-

Realizzazione in forma di telaio a tubolari quadrati con controventatura diagonale e profilo a parete per
il fissaggio sulla facciata dell'edificio. Per il fissaggio della torre a scelta con un tubercolo di supporto saldato al tubo della torre o con piastra di fissaggio adatta alla flangia di fissaggio.

# Text boxes

Membro di:

Membro promotore di: